ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОДАЕТ

МАШИНА ДЛЯ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ EAGLE 2500

Производство ESAB (Швеция)

Год выпуска – 2007. Количество лет эксплуатации – 1 год.

Цена - 30000 евро (разумный торг при осмотре). Местонахождение – Республика Беларусь, г. Молодечно. Самовывоз.

Технические характеристики основные

| Параметры | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Рабочая зона раскроя Ширина Длина | 2000мм 6000мм Примечание: стол оригинал ESAB |
| Толщин разрезаемого материала Мин Макс Металл | 0,1мм 18мм Углеродистый, высоколегированный, цветной |
| Точность обработки размера | 0,1мм |
| Шероховатость обработки реза, Ra | 12,5 (не хуже) |
| Скорость позиционирования | Не менее 15,000мм/мин |
| Резак прецизионной плазменной резки | 2шт |
| Плазмообразующий газ | Воздух Кислород Аргон Азот |
| Интегрированная система вытяжки | В наличии. Электронная система открытия стола |
| Компрессорная установка. | В наличии. |
| Блок газораспределения с высоковольтным модулем | В наличии. |
| Базирование листа на столе раскроя | В наличии. |
| Библиотека стандартных заготовок | В наличии. |
| Автоматическая регулировка высоты резака | В наличии. |
| Память Ram b4 м6 | В наличии. |
| Ограничители – выключатели безопасности для ограничения хода по координатам, а также датчики контроля положения портала и начала отсчета | В наличии. |
| Язык на мониторе русский | В наличии. |
| Система программирования на русском языке | В наличии. |
| Программирующая система в оболочке Windows XP, прямое конвертирование DXF файлов из САПР. Наличие сетевой карты либо USB портала (на машине) | В наличии. Русский язык. ОС на базе ХР двухпроцессорная. VISION 5X + ANC. Интегрируют между собой. Компьютеры внутренний и внешний. ЧПУ язык программирования ESSI Система CAD CAM (поддерживает файлы AXF AUTOCAD) |
| Комплектация быстро изнашиваемыми частями и инструментом на 1000 часов работы | В наличии. |
| Документация на русском языке: - электрическая схема; - описание NSE (ввод в эксплуатацию); - руководство по эксплуатации; - инструкция по эксплуатации машины; - источник плазмы (электрическая схема, инструкция по эксплуатации) | В наличии. |

Подробнее:

1. Мощность 100 ампер. Максимальная толщина резки 18 мм (20 по краю).

2. Вытяжка: интегрированная система вытяжки. Электронная система открывания заслонок стола.

3. Рабочий стол – оригинальный ESAB.

4. Конфигурация машины установлена на флешку VISION 5X и ANC (VISION 5X–ОС, которая стоит на внешнем компьютере, ANC – на внутреннем).

Компьютер: 1 внешний + 1 внутренний (работают в связке).

5. ЧПУ. Язык программирования ESSI.

6. Установлена система «Columbus» (CAD CAM система. В CAD создаются чертежи, CAM воспроизводит чертежи в резке). Поддерживает формат AXF (файл AUTOCAD).

7. Плазмообразующий газ:

- воздух;

- кислород - обеспечивает наилучшую работу машины при резке толстого металла;

- аргон;

- азот.

В программном обеспечении заложены настройки для работы на любом из перечисленных газов.

8. Блок газораспределения с высоковольтным модулем.